ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ОДОРИЗАЦИИ

Паспорт

АОАФ.426459.001  ПС

Киев

# 1  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Панель управления комплексом одоризации АОАФ.426459.001 (далее – Панель управления) предназначена для индикации состояния технологического процесса и управления работой комплекса одоризации.

1.2 Панель управления используется для работы совместно с контроллером одоризации АОАФ.466453.007.

1.3 Эксплуатация панели управления допускается при следующих условиях:

― температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 оС;

― относительная влажность до 95 % при температуре плюс 35 оС и более низких значениях температуры без конденсации влаги;

― воздействие синусоидальных вибраций частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 0,15 мм.

1.4 По защищенности от проникновения внутрь твердых частиц, пыли и воды панель управления смонтированная в шкафу соответствует степени защиты шкафа - IP30 по ГОСТ 14254.

1.5 Питание панели управления осуществляется от источника тока 12/24В. Мощность потребления – не более 2 Вт.

1.6 Габаритные размеры панели управления составляют  257 мм х 157 мм х 45 мм.

1.7 Масса панели управления не превышает 0,38 кг.

1.8 Внешний вид панели управления показан на рисунке 1.

2   КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1  В комплект поставки панели управления  входят:

― панель  управления комплексом одоризации АОАФ.426459.001    –   1 шт.;

― паспорт   –  1 экз.;

― индивидуальная упаковка   –  1 шт. (при поставке отдельным изделием).

3  ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ  И  МОНТАЖ

3.1 Панель  управления представляет собой устройство, выполненное в бескорпусном  щитовом исполнении.

3.2 Панель  управления  монтируется в щите контроля и управления и может размещаться  в помещении во взрывобезопасной зоне.

3.3   Панель  управления винтовым соединением крепится в прорезь  на передней панели шкафа согласно чертежа приведенного на рисунке 2.

3.4  На панели управления одоризацией расположены:

- индикаторы состояния комплекса- светодиоды "АВАРИЯ", "РАБОТА","ПОДОГРЕВ"

- мнемосхема с индикаторами активности насосов - светодиоды "ДОЗИРОВАНИЕ", "НАПОЛНЕНИЕ".

- жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), содержащий 4 строки по 20 символов и блок подсветки.

- кнопки управления "◄", "►", "▲", "▼", "┘", "х".

3.5  Панель управления соединяется с платой контроллера одоризации интерфейсным кабелем.

Рисунок  1  –   Внешний вид панели управления

Рисунок  2  –   Чертеж монтажного отверстия

3.7 При монтаже и эксплуатации панели управления необходимо руководствоваться настоящим паспортом, а также документами :

— Комплекс одоризации газа ФЛОУТЭК-ТМ-Д. Руководство по эксплуатации АЧСА.421413.001-21РЭ.

— «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

ДНАОП 0.00–1.21–98»;

― «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»;

— «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

— ГОСТ 12.2.007.0.

4   СРОКИ  СЛУЖБЫ  И  ХРАНЕНИЯ.  ГАРАНТИИ  ПОСТАВЩИКА

4.1  Средний срок службы Панели  управления     –   не менее  12 лет.

4.2 Поставщик (предприятие–изготовитель) гарантирует соответствие панели управления технической документации при соблюдении пользователем условий хранения, монтажа и эксплуатации в течение:

-- гарантийного срока хранения - 6 месяцев с момента отгрузки панели управления потребителю;

-- гарантийного срока эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода панели управления в эксплуатацию.

При этом должна быть сохранена целостность конструкции.

Если Панели  управления не была введена в эксплуатацию по истечении гарантийного срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

4.3 По всем всем неисправностям, возникающим в течение гарантийного срока, следует обращаться к предприятию–изготовителю ООО «ДП УКРГАЗТЕХ» по адресу:

Реквізити сервісного центру ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» в Україні:

08138, Київська обл., Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 8.

Тел. +38(044) 492-76-21, 334-73-03,

Поштова адреса: Сервісний центр ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»

08138, Київська обл.,

Софіївська Борщагівка, 1, вул. Миру, 27

E-mail:   dpugt@dgt.com.ua;

Web:    www.dgt.com.ua

4.5 В послегарантийный период эксплуатации сервисное обслуживание и ремонт панели управления выполняются в ООО «ДП УКРГАЗТЕХ» по отдельному договору.

5   ЗАМЕТКИ   ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ   И   ХРАНЕНИЮ

5.1 Техническое обслуживание панели управления заключается в периодическом (не менее 1 раза в 6 месяцев) осмотре соединительных кабелей.

Запрещается эксплуатация панели управления при нарушении изоляции подводящих проводов.

5.2 Замену панели управления, её присоединение и отсоединение от соединительных кабелей следует производить при отключенном электрическом питании.

5.3 Панель управления должна храниться в складских условиях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий, загрязнения и действия агрессивных сред.

5.4 Упакованная в индивидуальную тару панель управления может транспортироваться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.5 Условия хранения и транспортирования панели управления в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям хранения 4 согласно таблице 13 ГОСТ 15150.

5.6 Панель управления, упакованная в индивидуальную упаковку, выдерживает без повреждений воздействие:

― температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 ОС;

― относительной влажности до 98 % при температуре плюс 35 ОС;

― синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения
до 0,35 мм;

― транспортной тряски с ускорением до 30 м/с2 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту.

6  КОНСЕРВАЦИЯ.  СВЕДЕНИЯ  ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1 Временная противокоррозионная защита панели управления, при поставке отдельным изделием, соответствует варианту ВЗ–10, а внутренняя упаковка – варианту ВУ–4 по ГОСТ 9.014.

6.2 Панель управления, при поставке отдельным изделием, упаковывается в индивидуальную упаковку (картонную коробку), выстланную влагонепроницаемой бумагой или другим равноценным материалом.

Вместе с панелью управления и платой усилителя в упаковку укладывается паспорт.

# 9   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Панель управления комплексом одоризации АОАФ.426459.001 заводской номер ________________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных  стандартов,  действующей технической документацией  и  признана  годной 
к эксплуатации.

Представник ВТК ____________________    __________________   ________________

М. П. 		      (ПІБ)			(підпис)			    (дата)

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов | № | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъя-тых | (страниц) в докум. | докум. | № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |